## Slide 1: Bazy Danych i Big Data
Spójność

## Slide 2
„Spójność to przeciwieństwo natury i życia. Jedyni zupełnie spójni ludzie to ci, którzy umarli.”
Aldous Huxley

## Slide 3: Typy Spójności
Spójność w odniesieniu do innych użytkowników
Spójność w obrębie jednej sesji
Spójność w obrębie jednego żądania
Spójność z rzeczywistością

## Slide 4: Modele transakcji w relacyjnych baza danych
ACID
MVCC
2PC

## Slide 5: model ACID
ATOMIC
CONSISTENCY
INDEPENDENCE
DURABILITY

## Slide 6: Model MVCC
Multiversion Concurrency Control (MVCC) – mechanizm kontroli współbieżności. Ogólna koncepcja wykorzystywana w różnej formie przez wiele współczesnych systemów baz danych, sprowadzająca się do umożliwienia jednoczesnego dostępu oraz wykonywania operacji na tych samych danych wielu odbiorcom.

## Slide 7: Wzorzec MVCC

## Slide 8: model 2PC
ACID + MVCC = 2PC - two phase comit
Notes: Model MVCC współpracuje z modelem transakcji ACID w celu zapewnienia izolacji między transakcjami
realizowanymi w jednym systemie. Transakcje obejmujące swoim zasięgiem bazy danych w rozproszonym
systemie RDBMS są realizowane za pomocą protokołu potwierdzania dwuetapowego 2PC (ang. Two Phase
Commit).
Etap żądania potwierdzenia. Na tym etapie koordynator prosi inne węzły o przygotowanie
transakcji. Etap przygotowania uwzględnia zwykle blokowanie odpowiednich wierszy tabeli
i stosowanie zmian bez potwierdzenia.
Etap potwierdzenia. Na tym etapie koordynator sygnalizuje wszystkim węzłom, aby potwierdziły
swoje transakcje, jeśli etap żądania potwierdzenia powiódł się w wypadku wszystkich węzłów.
Alternatywnie, jeśli dowolny węzeł napotkał na trudności, żądanie wycofania wysyłane jest do
wszystkich węzłów i transakcja kończy się niepowodzeniem.

## Slide 9: Poziomy Spójności OPERACJI/OBIEKTU
Spójność ścisła
Spójność słaba
Spójność przyczynowa
Spójność monotoniczna
Spójność ostateczna

## Slide 10: SPÓJNOŚĆ OSTATECZNA

## Slide 11: SPÓJNOŚĆ (OSTATECZNA) ZORIENTOWANA NA UŻYTKOWNIKA
Odczyty monotoniczne (monotonic reads)
Zapisy monotoniczne (monotonic writes)
Read Your Writes
Writes Follow Reads

## Slide 12: Odczyty i ZAPISY monotoniczne
Odczyt monotoniczny
Zapis monotoniczny

## Slide 13: "READ YOUR WRITES" ORAZ "WRITES FOLLOW READS"
"Read Your Writes"
"Writes Follow Reads"

## Slide 14: Teoria CAP przykład

## Slide 15: Teoria CAP

## Slide 16: TEORIA CAP
Notes: Teoria CAP jest często w świecie NoSQL powodem do rozluźnienia spójności. Teoria ta została
przedstawiona przez Erica Brewera w roku 2000 [Brewer], a kilka lat potem Seth Gilbert
i Nancy Lynch udowodnili jej prawdziwość [Lynch i Gilbert]; teoria jest też znana jako „przypuszczenie
Brewera”.